ОШ „ИВАН  ГОРАН  КОВАЧИЋ”

С Т А Н И Ш И Ћ

Његошева 12

тел: 025 830111

e-mail: osigks@gmail.com

Број: 336

Дана: 08.06.2015.

На основу члана 63 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012 и 14/2015), доносим Одлуку о

ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈН 3/2015

У Конкурсној документацији ЈАВНА НАБАВКА број 3/2015 Замена кровног покривача на згради Школе мења се следеће:

- У Конкурсној документацији на страни 8. Поглавље V Упутство понуђачима како да сачине понуду, тачка 2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА  датум „12.06.2015.”  мења се и гласи „15.06.2015.”

- У конкурсној документацији на страни 20. Поглавље  VI Образац понуде тачка 5) мења се:

- Позиција  5

Уместо:

„Набавка материјала и постављање кровног покривача од поцинкованог пластифицираног лима у одговарајућем РАЛ-у по избору инвеститора. Дебљина лима 0,6 мм. Покривање извести у тракама, међусобно спојеним дуплим стојећим превојем у правцу пада крова. Траке израдити из једног комада у дужини кровне равни где је то могуће, покривање извести по упуству произвођача односно надзорног органа. Кровне равни су дужине од 6,5 до 34 м.”

Треба да стоји:

„Набавка материјала и постављање кровне паропропусне/водонепропусне фолије.”

- Позиција 6 у другом реду после речи од додаје се реч „трапезастог”

Све остало у конкурсној документацији остаје исто.

У прилогу исправан образац понуде за Јавну набавку број 3/2015 Замена кровног покривача на згради Школе.

Одговорно лице

_________________

мр Соња Орлић

5) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ: ЗАМЕНА КРОВНОГ ПОКРИВАЧА НА ЗГРАДИ ШКОЛЕ

(ПРАЗНЕ РУБРИКЕ ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ)

| Р. бр. | ОПИС РАДОВА | Јед. мере | Колич. | Јед. цена без ПДВ-а /РСД/ | Укупна цена без ПДВ-а 3 x 4 /РСД/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Скидање кровног покривача од салонит плоча.Салонит плоче сложити на безбедно место до 30м удаљености. Шут прикупити и однети на градилишну депонију. Обрачун по м2. 23,5*12,6+17,3*11,0+41,15*22,1+ 12,6*8,45+2,6*9,3-1,5*11,2 | m2 | 1.509,67 |  |  |
| 2 | Скидање слемењака од салонита са слемена. Слемењаке сложити на безбедно место до 30м удаљености. Шут прикупити и однети на градилишну депонију. Обрачун по м. 41,15+8,45 | m | 49,60 |  |  |
| 3 | Уклањање дотрајалих дрвених греда 10/12 на размаку ~105 цм са крова, са одлагањем на градилишну депонију. Предвиђена је замена до 50% греда са крова. Греде су завртњевима повезане са челичном кровном конструкцијом. Обрачун по м3. 8,00 | m3 | 6,00 |  |  |
| 4 | Набавка материјала и постављање дрвених греда 10/12 као подконструкције за трапезасти лим. Греде се постављају на размаку од ~105 цм, на челичну кровну конструкцију. Предвиђена је замена до 50% греда са крова Обрачун по м3. 8,00 | m3 | 6,00 |  |  |
| 5 | Набавка материјала и постављање кровне паропропусне/водонепропусне фолије. Обрачун по m2. 23,5*12,6+17,3*11,0+41,15*22,1+12,6*8,45+2,6*9,3-1,5*11,2 | m2 | 1.509,67 |  |  |
| 6 | Набавка материјала и постављање кровног покривача од трапезастог поцинкованог пластифицираног лима у одговарајућем РАЛ-у по избору инвеститора. Дебљина лима 0,6 мм. Покривање извести у тракама, међусобно спојеним дуплим стојећим превојем у правцу пада крова. Траке израдити из једног комада у дужини кровне равни где је то могуће, покривање извести по упуству произвођача односно надзорног органа. Кровне равни су дужине од 6,5 до 34 м. Обрачун по м2. 23,5*12,6+17,3*11,0+41,15*22,1+ 12,6*8,45+2,6*9,3-1,5*11,2 | m2 | 1.509,67 |  |  |
| 7 | Набавка материјала и постављање слемењака од поцинкованог пластифицираног лима у одговарајућем тону по избору инвеститора. Дебљина лима 0,6 мм. Обрачун по м. 41,15+8,45 | m | 49,60 |  |  |
| 8 | Набавка материјала и постављање уводних лимова РШ 33цм од поцинкованог пластифицираног лима у одговарајућем тону по избору инвеститора. Дебљина лима 0,6 мм. Обрачун по м. 23,5+23,85+41,15+2*8,45 | m | 105,40 |  |  |
| 9 | Набавка и монтажа снегобрана предвиђених за монтажу на трапезасти поцинковани пластифицирани лим. Снегобране монтирати у два реда са преклопома од мин 10 цм. Обрачун по ком. 82,0*2 | ком. | 164 |  |  |
| 10 | Демонтажа лимарских елемената од поцинкованог лима (висећих олука, окапница, опшава и слично, са одлагањем на градилишну депонију. Обрачун по м. 23,5+17,3+34,1+2*11,6+12,0+4*2,6+ 11,0+12,6+41,15+23,5+23,85+2*8,45 | m | 249,50 |  |  |
| 11 | Набавка материјала, израда и монтажа висећих олука од поцинкованог пластифицираног лима д=0,6мм, РШ 42цм, у истој боји као и трапезасти лим. Ценом обухватити сав потребан спојни материјал. Обрачун по м. 23,5+23,85+41,15+2*8,45 | m | 105,40 |  |  |
| 12 | Набавка материјала, израда и монтажа вертикалних олука квадратног пресека од поцинкованог пластифицираног лима д=0,6мм, РШ 42цм, у истој боји као и трапезасти лим. Ценом обухватити сав потребан спојни материјал. Обрачун по м. 7*9,0+2*5,0 | m | 73,00 |  |  |
| 13 | Набавка материјала, израда и монтажа тучаног завршетка вертикалних олука кружног пресека Ø 12цм висине 2м, у истој боји као и трапезасти лим. Ценом обухватити сав потребан спојни материјал. Обрачун по м. 9*2,0 | m | 18,00 |  |  |
| 14 | Набавка материјала, израда и монтажа опшава крова и атике од поцинкованог пластифицираног лима д=0,6мм, РШ 50цм, у истој боји као и трапезасти лим. Ценом обухватит сав потребан спојни материјал. Обрачун по м. 6,3 | m | 6,30 |  |  |
| 15 | Набавка материјала, израда и монтажа окапница-ветар лајсни од поцинкованог пластифицираног лима д=0,6мм, РШ 42цм, у истој боји као и трапезасти лим. Ценом обухватит сав потребан спојни материјал. Обрачун по м. 2*(34,1+11,6+2*4,65+6,3) | m | 122,60 |  |  |
| 16 | Демонтажа и поновна монтажа отвора за излаз на кров од поцинкованог лима д=0,55мм, димензија 80x80 цм. Ценом обухватити сав потребан спојни материјал. Обрачун по ком. 1 | ком. | 1 |  |  |
| 17 | Набавка материјала, израда и монтажа вентилација Ø12 од поцинкованог пластифицираног лима д=0,6мм, РШ 40цм, у истој боји као и трапезасти лим. Ценом обухватит сав потребан спојни материјал и капу на врху цеви. Обрачун по ком. 15 | ком. | 15 |  |  |
| 18 | Демонтажа постојеће громобранске инсталације са крова од ФеЗн трака 20x3 мм, укрсних комада и носача, са одлагањем на градилишну депонију. Обрачун по м. 41,5+3*(34,1+11,6) | m | 178,60 |  |  |
| 19 | Набавка материјала и постављање нове громобранске инсталације по крову објекта, ФеЗн траком 20x3мм.Ценом обухватити сав потребан спојни и везивни материјал. Обрачун по м. 41,5+3*(34,1+11,6) | m | 178,60 |  |  |
| 20 | Издавање потребног атеста за громобранску инсталацију. Обрачун паушално. | пауш. | 1,00 |  |  |
| 21 | Демонтажа даске са стрехе и чеоне даске развијене ширине 120 цм, са одлагањем на градилишну депонију. Обрачун по м2. 2*1,2*(34,1+41,15+11,6+ 8,45+6,3+5,2+6,2) | m2 | 271,20 |  |  |
| 22 | Набавка и монтажа нове профилисане чеоне даске развијене ширине 120 цм, финално офарбане сандолином са воском у три слоја. Обрачун по м2. 2*1,2*(34,1+41,15+11,6+ 8,45+6,3+5,2+6,2) | m2 | 271,20 |  |  |
| 23 | Сакупљање постојећег шута из таванског простора и његово одлагање на градилишну депонију. Обрачун по м3. 10,00 | m3 | 10,00 |  |  |
| 24 | Завршно чишћење градилишта, утовар шута на камион и одвоз на депонију до 15км. Обрачун по м3. 20,00 | m3 | 20,00 |  |  |
| 25 | Набавка материјала и израда заштитне надстрешнице на местима уласка у објекат. Надстрешница се прави од елемената металне цевасте фасадне скеле. Надстрешница мора да задовољава важеће прописе и мере ХТЗ. Користи се за све време трајања радова. Обрачун по ком. 3 | ком. | 3 |  |  |
| 26 | Монтажа и демонтажа металне цевасте фасадне скеле, за радове у свему по важећим прописима и мерама ХТЗ-а. Скела мора бити статички стабилна, анкерована за објекат и прописно уземљена. На сваких 2,00 м висине поставити радне платформе од фосни. Са спољне стране платформи поставити фосне на "кант". Целокупну површину скеле покрити јутаним или ПВЦ засторима. Користи се за све време трајања радова. Обрачун по м2 вертикалне пројекције монтиране скеле. 23,5*8,0+41,15*12,0+ 2*8,45*13,0+23,85*12,0 | m2 | 493,80 |  |  |

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| ПДВ |  |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок важења понуде (минимум 30 дана) |  |
| Рок за извршење радова (максимално 15 дана од дана ступања на снагу уговора и увођења извођача радова у посао) |  |
| Гарантни период (минимум 24 месеца) |  |

Датум 					              Понуђач

М. П.

______________________			______________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.